ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6771/1-04-2016

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ, ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ»

# ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

# Προκειμένου ο Δήμος Ρεθύμνης να προβεί στη προμήθεια «Προμήθεια γεωργικών       μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων» για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου, προϋπολογισμού 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερόμενους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να καταθέσουν οικονομική προσφορά σύμφωνα με τις ακόλουθες Τεχνικές Περιγραφές.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 29. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1 έως1.5 HP. -ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 4.40 kgr. -ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΟΓΚΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 680 m³/h ΕΩΣ 750m³/h. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 2 | ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 34 ΕΩΣ 38cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1,50 KW ΕΩΣ 2,3/HP. - ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 6,5 ΕΩΣ 7,1kgr. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 3 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30.1cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.2 ΕΩΣ 1.3 KW / ΑΠΟ 1,7 ΕΩΣ 1.9ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 3,5kgr -ΜΕ ΛΑΜΑ 30cm | ΤΕΜΑΧΙΑ | 2 |
| 4 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 25,5cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1 KW ΕΩΣ 1.3ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 2,6 ΕΩΣ 3 kgr. -ΜΕ ΛΑΜΑ 25cm. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 5 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 65 ΕΩΣ 70.7 cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 4,1 ΕΩΣ 4,2 KW / ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 5,5 ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 6,5kgr. -ΜΕ ΛΑΜΑ 50cm. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 6 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. -ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ 45cm ΕΩΣ 60cm. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 21.7 cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 0.6 KW ΕΩΣ 1.0 HP. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 4.7kg. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 7 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ. - ΙΣΧΥ 500 Watt. -ΣΤΡΟΦΕΣ 11000rpm. -ΔΙΣΚΟΣ 115mm. -ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ14. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 2kgr. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |
| 8 | ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ 2ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ 40cc. -ΙΣΧΥΣ 2HP. -ΣTOMIO 1-1/2''. –MEΓΙΣΤΟ MANOMEΤΡΙΚΟ 35cm. -ΑΠΟΔΟΣΗ 15m³/h . -ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 8m. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 11 Kg. | ΤΕΜΑΧΙΑ | 1 |

Οι προσφορές γίνονται δεκτές ως την Πέμπτη 7/04/2016 και ώρα 12:00 στα Μυσσίρια στα Γραφεία της Δ/νσης.

Για λόγους διαφάνειας, συνιστούμε να παρευρίσκεται στο άνοιγμα των προσφορών εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος της εταιρείας.

Ανάδοχος θα είναι αυτός που προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή.

Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, θα ακολουθήσει κλήρωση παρουσία των ενδιαφερομένων.

Πληροφορίες δίδονται στα Γραφεία της Δ/νσης Καθαριότητας & Πρασίνου στα Μυσσίρια στη Θέση «Παπούρα» τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στα τηλ. (28310)40977-(28310)40978-(28310)57940  (εσωτ. 605) αρμόδια υπάλληλος κ. Γκολφινοπούλου Νικολέτα και στον ιστότοπο του Δήμου http://www.rethymno.gr/information-services/news/news.html

Η ΑΝ/ΤΡΙΑ Δ/ΝΤΡΙΑ

ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ

Δ/ΝΣΗ: ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ,

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ,

ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΤΜΗΜΑ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ – ΑΣΤΙΚΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΦΟΡΑ για την προμήθεια «Προμήθεια γεωργικών μηχανημάτων, ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων», για τις ανάγκες του Τμήματος Πρασίνου – Αστικού Περιβάλλοντος  του Δήμου Ρεθύμνης:

ΠΡΟΣΦΟΡΑ

| Α/Α | ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ (ΤΕΜΑΧΙΑ) | ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α | ΣΥΝΟΛΟ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ cc ΑΠΟ 27 ΕΩΣ 29. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1 έως1.5 HP. -ΒΑΡΟΣ ΜΕΧΡΙ 4.40 kgr. -ΙΣΙΟ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ ΜΕ ΟΓΚΟ ΑΕΡΑ ΑΠΟ 680 m³/h ΕΩΣ 750m³/h. | 2 |  |  |
| 2 | ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ ΧΟΡΤΟΚΟΠΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΗΠΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 34 ΕΩΣ 38cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1,50 KW ΕΩΣ 2,3/HP. - ΒΑΡΟΣ ΑΠΟ 6,5 ΕΩΣ 7,1kgr. | 1 |  |  |
| 3 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 26 ΕΩΣ 30.1cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1.2 ΕΩΣ 1.3 KW / ΑΠΟ 1,7 ΕΩΣ 1.9ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 3 ΕΩΣ 3,5kgr -ΜΕ ΛΑΜΑ 30cm | 2 |  |  |
| 4 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΕΛΑΦΡΥ ΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. - ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 23 ΕΩΣ 25,5cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 1 KW ΕΩΣ 1.3ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 2,6 ΕΩΣ 3 kgr. -ΜΕ ΛΑΜΑ 25cm. | 1 |  |  |
| 5 | ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 65 ΕΩΣ 70.7 cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 4,1 ΕΩΣ 4,2 KW / ΑΠΟ 5 ΕΩΣ 5,5 ΗP. -BAPΟΣ ΑΠΟ 6 ΕΩΣ 6,5kgr. -ΜΕ ΛΑΜΑ 50cm. | 1 |  |  |
| 6 | ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΔΟΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ. -ΜΗΚΟΣ ΚΟΠΗΣ ΑΠΟ 45cm ΕΩΣ 60cm. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ ΑΠΟ 21 ΕΩΣ 21.7 cm³. -ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ 0.6 KW ΕΩΣ 1.0 HP. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 4.7kg. | 1 |  |  |
| 7 | ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ. - ΙΣΧΥ 500 Watt. -ΣΤΡΟΦΕΣ 11000rpm. -ΔΙΣΚΟΣ 115mm. -ΣΠΕΙΡΩΜΑ Μ14. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 2kgr. | 1 |  |  |
| 8 | ΑΝΤΛΙΑ ΝΕΡΟΥ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ ΜΕ 2ΧΡΟΝΟ ΚΙΝΗΤΗΡΑ. -ΚΥΒΙΣΜΟΣ 40cc. -ΙΣΧΥΣ 2HP. -ΣTOMIO 1-1/2''. -MEΓΙΣΤΟ MANOMEΤΡΙΚΟ 35cm. -ΑΠΟΔΟΣΗ 15m³/h . -ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 8m. -ΒΑΡΟΣ ΕΩΣ 11 Kg. | 1 |  |  |
|  |  |  | ΣΥΝΟΛΟ | € |
|  |  |  | Φ.Π.Α 23% | € |
|  |  |  | ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ | € |

Ενδεικτικός προϋπολογισμός 3.800,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΝΑ ΦΕΡΕΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ.

ΝΑ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΘΑΡΑ Η ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΟ Α.Φ.Μ.

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΡΕΘΥΜΝΟ     /     /    2016